Technické informace AWB 400

Naše skluzavky jsou vyrobeny z kvalitních zesílených polyesterů. Jsou odolné proti nárazům, povětrnostním vlivům a ultrafialovému záření. Jsou určeny jako součást vybavení dětských hracích ploch, do zahrad,  na pískoviště, do venkovního i vnitřního prostoru. Všeobecně mají laminátové skluzavky dlouhou životnost a jsou hygienicky nezávadné.   Při slunečním záření je však možné po 2 letech mírné vyblednutí odstínu. Likvidace skluzavky – sběrné dvory.  Skluzavky jsou nehořlavé, není možno je spálit.

- Všechny skluzavky jsou dodávány bez konstrukce.

- Jedná se kombinované skluzavky, k jejímuž startovnímu úseku je přístup přes jiná zařízení nebo jejich části.

- Skluzavky jsou vystuženy v celé dojezdové ploše plátnem, to znamená, že jsou určeny dětem všech věkových kategorií. Přesto doporučujeme pro děti do 5 let dohled dospělé osoby. Skluzavky mají nosnost do 150 kg.

- Barevné provedení: RAL červená 3020, modrá 5015, žlutá 1028.

- Pro expedici jsou skluzavky dobře zabaleny ve tvrdém papíru a folii. Přesto dbejte na  zabezpečení proti pádu skluzavky, pokládejte skluzavku dojezdovou plochou nahoru. Nikdy ne na bok (aby ležela na madle), v případě zatížení skluzavky v této poloze (např umístění dalšího zboží  na skluzavku) může madlo skluzavky prasknout.

Jedná se o zařízení s možností pádu, proto je nutné zajistit vhodný prostor na ploše pod umístěnou skluzavkou.

Při montáži skluzavky je nutno respektovat především bezpečnost dětí. Skluzavka musí těsně doléhat na kotvící plošinu u startu. Nesmí se vyskytovat žádná místa možného zachycení (mezery nebo štěrbiny). Při výrobě konstrukce musíte dodržet požadavky normy ČSN EN 1176-1, -3.  a výšku konstrukce udávanou výrobcem.

Kontrola a údržba: je nutné provádět pravidelnou kontrolu zařízení.

Kontrola spočívá především v:

- Vizuální a kontrola dotekem, zda nevystupuje vrstva pod lakem – dítě nesmí být vystaveno účinkům skelných vláken

- Kontrola zálisku a dolní podesty – zda jsou šrouby dobře utaženy a přišroubovány ke konstrukci, jestli je zálisek pevně uchycen na skluzavce

- Kontrola prostoru pádu – požadavky na stav prostoru uvedeny výše

Údržba skluzavky.

- Skluzavku můžete umývat libovolnými saponátovými prostředky.

- Při opravě skluzavky je možné použít polyesterový tmel a akrylátovou  barvu ve spreji, dle RAL uvedených výše.

| Váha skluzavky | Síla laminátu | Kotvící výška | Celková šířka skluzavky | Délka skluzné plochy | Výška madel u startu | Výška madel po délce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 kg | cca 5 mm | 190 cm | 154 cm | 400 cm | 50 cm | 41 cm |

# Text boxes

Každý  typ skluzavky je vyroben pro různou výšku konstrukce, kterou je nutno dodržet.

Montujeme start skluzavky vždy v pravém úhlu!

Prostor volného pádu je od začátku startovního místa skluzavky svisle dolů (bod A) 1,5 m, po stranách dojezdové části 1,5 m a 2 m od konce dojezdové části. V tomto prostoru je nutné zajistit povrch tlumící náraz, v souladu s požadavky normy ČSN EN 1177. Nesmí se v něm nacházet překážky, kámen, beton apod.

Výšku konstrukce

je NUTNÉ dodržet